Práctica 5

Macros y procedimientos en NASM

Nombre: ______________________________________	Fecha: ______________

Objetivo:

Combinar las dos formas de modularización del lenguaje ensamblador: macros y procedimientos.

Introducción

El dividir un programa en módulos es una de las prácticas más aceptadas para facilitar el desarrollo y mantenimiento de software. El lenguaje ensamblador ofrece dos opciones para modularizar programas: las macros y los procedimientos. En esta práctica combinaremos macros y procedimientos para ilustrar la modularización en bajo nivel.

Actividades

1.- Archivo de macros

1.1.- Captura el siguiente archivo de macros (macros2.asm)

;------------------------------------------------

; Archivo: macros2.asm

; Contiene algunas macros basicas

;------------------------------------------------

;Macro: ajusta_ds

; Entradas: 1:Nombre del segmento de datos

; Salida: ninguna

; Descripcion: Inicializa DS para apuntas al seg. de datos

;---------------------------------------------------------

%macro ajusta_ds 1

mov ax,%1

mov ds,ax

%endmacro

;---------------------------------------------------------

; Macro: def_seg_pila

; Entradas: 1:Nombre del segmento, 2:tamanho en bytes

; Salida: Ninguna

; Descripcion: Define un segmento de pila

;---------------------------------------------------------

%macro def_seg_pila 2

segment %1 stack

resb %2

%endmacro

;---------------------------------------------------------

; Macro: Fin

; Entrada: ninguna

; Salida: ninguna

; Descripcion: Termina el programa llamando a Int 21h/4ch

;---------------------------------------------------------

%macro Fin 0

mov ax,4c00h

int 21h

%endmacro

;---------------------------------------------------------

; Macro: DespCadena 1

; Entradas: 1: Direccion de inicio de la cadena

; salida: ninguna

; Descripcion: Usa Int 21h/9 para desplegar cadena terminada en $

;---------------------------------------------------------

%macro DespCadena 1

mov ah,9

mov dx,%1

int 21h

%endmacro

2.- Archivo de procedimientos

2.1.- Captura el siguiente archivo de procedimientos (procs3.asm)

; -----------------------------------------------

; Archivo: procs3.asm

; Contiene varios procedimientos globales

; -----------------------------------------------

; -------------------------------------------------------

; Cls

; Limpia la pantalla usando Int 10,6

; y coloca el cursor en (0,0) usando Int 10,f e Int 10,2

; Recibe:	Nada

; Regresa:	Nada

; --------------------------------------------------------

global Cls

Cls:

Push ax        ; Salva registros a la pila

Push bx

Push cx

Push dx

mov ax,0600h   ; Prepara Int 10h/06

mov bh,07      ; Atributo = Fondo negro, letras blancas

xor cx,cx      ; Esq Sup Izq = (0,0)

mov dx,184fh   ; Esq Inf Der = (24,79)

int 10h

mov ah,0fh		; Obtiene modo de video actual

int 10h

mov ah,2       ; Prepara Int 10h/02

xor dx,dx      ; Coordenadas (0,0)

Int 10h

pop dx         ; Restaura registros de la pila

pop cx

pop bx

pop ax

retf

; ---------------------------------------

; DespliegaLFCR

; Despliega los caracteres LF y CR

; Utiliza Int 21,2

; Recibe: nada

; Regresa: nada

; ----------------------------------------

global DespliegaLFCR

DespliegaLFCR:

push ax		; Salva registros a la pila

push dx

mov ah,2

mov dl,10

int 21h

mov dl,13

int 21h

pop dx		; Restaura registros

pop ax

retf

; -------------------------------------------------------------------

; LeeNumero

; Lee una numero desde el teclado, hasta un maximo de 5 digitos

; y lo convierte a una palabra

; Utiliza Int 21,0A

; Recibe: 	DX: Direccion del buffer donde guardar la cadena.

; Regresa:	AX: Numero convertido a una palabra

; -------------------------------------------------------------------

global LeeNumero

LeeNumero:

; Leemos desde el teclado

push cx

push si

xor cx,cx         	; Contador = 0

xor si,si         	; Indice = 0

mov si,dx      		; SI = Inicio de buffer de entrada

mov byte [si],6   	; Leer maximo 6 caracteres

mov ah,0Ah     	; Utilizamos Int 21h/0ah

Int 21h

mov cl,[SI+1] 	; CX = No. de caracteres leidos.

xor ax,ax        	; Acumulador  = 0

.LA1:

mov dx,10          	; Prepara multiplicacion por 10

mul dx             	; Multiplicacion. Producto = DX:AX

xor dx,dx          	; Parte alta del producto = 0 (EDX = 0)

mov dl, [SI + 2]   	; DL = siguiente caracter leido

sub dx, 30h        	; Se convierte a decimal

add ax,dx          	; Se suma al acumulador

inc si             	; Inc Indice

; Hasta (CX = 0)

loop .LA1

pop si

pop cx

; Fin.

retf

;--------------------------------------------------------

; Procedimiento DespliegaNumero

; Convierte a ASCII y despliega una palabra

;

; Entrada: AX = Palabra a desplegar

; Regresa: Nada

;--------------------------------------------------------

global DespliegaNumero		; Declaramos publico al procedimiento

DespliegaNumero:

push cx

push dx

push si

xor cx,cx    	; Contador = 0

mov si,10     	; Preparando division

.DA1:    xor dx,dx 	; Parte alta del dividendo = 0

div si      	; Division: EAX = Cociente, EDX = Residuo

add dl,30h 	; Convertimos residuo a ASCII

push dx     	; Lo guardamos en la Pila

inc cx     	; Incrementamos el contador

or ax,ax   	; Cociente = 0 (AX = 0)?

jnz .DA1     ; No, entonces va a .DA1

; Si, Terminamos obtencion de residuos

; CX = No. de divisiones hechas

.DA2:

pop dx      	; Extraemos caracter de la pila a DX

mov ah,2    	; Desplegamos el caracter en DL

int 21h

loop .DA2

pop si   	; Restauramos los registros usados

pop dx

pop cx

retf

3.- Archivo del programa principal

Captura el siguiente archivo que contiene el programa que utiliza las macros y los procedimientos definidos en los dos archivos anteriores

; Archivo: pruebamp.asm

; Ilustra el uso de macros y procedimientos en NASM

; --------------------------------------------------

%include "macros2.asm"

def_seg_pila mipila,512

segment misdatos data

msje1 db "Bienvenido a la programacion modulas desde NASM!",7,10,13,"$"

msje2 db "Este programa lee dos numeros desde el teclado, los suma y muestra el resultado.",10,13,"$"

msje3 db "Oprime cualquier tecla para terminar.$"

msje4 db 10,13,"Teclea un numero: $"

msje5 db 10,13,"La suma de los numeros es: $"

num1 resb 8

num2 resb 8

num1bin dw 0

segment programa code

extern Cls, LeeNumero, DespliegaNumero

..start:

ajusta_ds misdatos		; Macro

mov dx,msje1

DespCadena msje1			; Macro

mov dx, msje2

DespCadena msje2			; Macro

mov dx,msje4

DespCadena msje4			; Macro

mov dx,num1

call far LeeNumero		; Procedimiento

mov [num1bin],ax

DespCadena msje4			; Macro

mov dx,num2

call far LeeNumero		; Procedimiento

add word [num1bin],ax

DespCadena msje5			; Macro

mov ax,[num1bin]

call far DespliegaNumero	; Procedimiento

EsperaTecla			; Macro

call far Cls			; Procedimiento

Fin					; Macro

4.- Ensamblado  ligado del programa principal y del archivo de procedimientos

4.1 Ahora vamos a ensambladar el archivo principal y el archivo de procedimientos:

nasm -f obj procs3.asm

nasm -f obj pruebamp.asm

link pruebamp.obj procs3.obj

4.2 Ejecuta el programa resultante con los números siguientes:

100 y 200		Resultado: ________________

1000 y 2000	Resultado: ________________

10000 y 20000	Resultado: ________________

30000 y 34000	Resultado: ________________

5.- Aplicación adicional de macros y procedimientos

5.1 Tomando como guía el programa anterior, diseña un nuevo programa que lea un par de números desde el teclado y obtenga la división del primero entre el segundo. Debe desplegar cociente y residuo.

Por ejemplo: Si tecleamos los números 1000 y 23, debe desplegar:

Cociente: 43

Residuo: 11

5.2 Código del programa:

(anexa aquí el código del programa)

5.3 Reporta el resultado de las siguientes divisiones:

1500/17	Cociente: __________	Residuo: _____________

45123/370	Cociente: __________	Residuo: _____________

32678/16	Cociente: __________	Residuo: _____________

6.- Comentarios y conclusiones

(agrega aquí tus comentarios y conclusiones sobre esta práctica)